ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ВЫСШЕМУ ОБРАЗОВАНИЮ

МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ДИЗАЙНА И ТЕХНОЛОГИИ

Технологический институт

Кафедра технологии изделий из кожи

ЭЛЕКТРОННОЕ УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ

по дисциплине «Проектирование обувных и кожгалантерейных предприятий» для студентов по специальности 260905 (281100), по дисциплине «Конструкторско-технологическая подготовка производства» для студентов по специальности 260906 (281200), по дисциплине «Проектирование предприятий легкой промышленности» для бакалавров по направлению 260800 (553900)

«ОБОРУДОВАНИЕ ОБУВНОГО ПРОИЗВОДСТВА.

ОБОРУДОВАНИЕ ФИРМЫ SCHON»

Разработчик: студент гр. ТО-041

Фролова Е.В.

Руководитель: ст. преподаватель

Рябинкин С.И.

Москва 2009

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	4

1 Машина для шершевания поверхности заготовки 87 R	5

2 Машина для формования союзок, модель МФС-2	7

3 Машина для формования союзок, модель МФС-3	9

4 Машина для предварительного формования союзок, модель МФС-4	11

5 Машина для предварительного формования пяточной части обуви, тип 1005/2	13

6 Шкаф для увлажнения союзок, тип Ri 951	15

7 Машина для предварительного формования союзок тяжелой рабочей обуви, тип W 40-А SP, с прибором для увлажнения союзок, тип D 34 S	16

8 Термокамера для увлажнения заготовок из кожи, модель ТК-3	18

9 Пневматическая машина для вклеивания задников и формования пяточной части, двухпозиционная, тип GU 18 FC, с прибором для активации задников и прибором для охлаждения алюминиевых форм	20

10 Машина для предварительного формования пяточной части обуви, тип 1005/2	23

11 Аппарат для увлажнения и активации заготовок	25

12 Двухпозиционный аппарат для активации носочной части заготовок, тип 331 Е	27

13	Аппарат для активации  носочной части заготовок 3331D	29

14 Гидравлическая машина для клеевой затяжки носочной, боковой и пучковой частей заготовок обуви,   тип 63 DHL	31

15 Гидравлическая машина для клеевой затяжки носочной, боковой, и пучковой частей заготовок обуви,  тип 63 DHLG	35

16 Гидравлическая машина для обтяжки и клеевой затяжки носочной, боковой и пучковой частей заготовок обуви 630 LG	37

17 Гидравлическая машина для обтяжки и клеевой затяжки носочной, боковой и пучковой  частей заготовок обуви 630 LGF	40

18 Гидравлическая машина для обтяжки и клеевой затяжки носочной, боковой и пучковой частей заготовок обуви, с управлением с помощью микропроцессора, тип 630   LGM	42

19 Электрогидравлическая машина для обтяжки и затяжки носочной, боковой и пучковой частей обуви 6300   FG	44

20 Машины для клеевой затяжки пяточной и пяточно-геленочной частей заготовок обуви 64E, 64ET, 64EG и 64EGT	47

21 Машины для затяжки пяточной и пяточно-геленочной частей заготовок обуви	52

22 Электрогидравлические машины для затяжки пяточной и геленочной частей заготовок, тип 640 Т, 640 ТС, 640 ТСТ, 640 ТТ, 640 С, 640 СС	55

23 Электрогидравлическая машина для клеевой затяжки геленочной и пяточной частей заготовок обуви 6400 С	60

24 Универсальная производительная машина для затяжки геленочной и пяточной частей обуви 6400 СС	62

25 Электрогидравлическая машина для тексовой затяжки пяточной части и клеевой затяжки геленочной части заготовок 6400  ТС	65

26 Универсальная производительная машина для затяжки пяточной и геленочной частей обуви 6400 ТСС	68

27 Машина разметочная модель МР-1	71

28 Аппарат для активации затяжной кромки, тип 10057	73

29 Машина для прибивки каблуков гвоздями изнутри по последовательности, тип  123 LНЕ, с электронным управлением	74

30 Машина для взъерошивания затяжной кромки между доппельным швом и краем подошвы обуви типа Сан Криспино, тип GU 26 KR	76

31 Машина для прижима затяжной кромки в геленочной и пяточной частях, а также для обрезки по окружности затяжной кромки, тип GU 23 F	77

32 Установки для распыления краски, тип 181 и 182	79

33 Машина для изготовления картонных коробок, тип 4003	82

ВВЕДЕНИЕ

С целью более эффективной навигации по каталогу можно использовать:

- Содержание. При нажатой клавише Ctrl навести курсор мыши на нужный пункт и нажать левую клавишу мыши. Откроется требуемый пункт;

- Схему документа. Вид → Схема документа – на левой стороне экрана откроется панель, где приведены названия всех разделов и подразделов каталога. Навести на нужный пункт курсор мыши и нажать на ее левую клавишу, - откроется требуемы пункт. Панель закрывается аналогично тому как была открыта.

Предпочтительнее при работе использовать Схему документа, так как она позволяет переходить между разделами не возвращаясь в Содержание.

1 Машина для шершевания поверхности заготовки 87 R

Рисунок 1 Машина 87 R

Эта машина предназначена для шершевания подкладки заготовки и подноска в пределах припуска на затяжку. При дальнейшей операции, клеевой затяжке, подготовленный край заготовки позволяет получать безупречное склеивание со стелькой, причём затяжная кромка получается аккуратной, без большого накопления материала.

Таблица 1 Техническая характеристика машины 87 R

| Габариты машины, мм: |  |
| --- | --- |
| ширина | 800 |
| длина | 500 |
| высота | 1000 |
| Вес, кг: |  |
| нетто | 70 |
| брутто | 100 |
| с морской упаковкой | 140 |
| Двигатель, кВт | 0,8 |

При помощи упоров установленных на головке можно точно регулировать ширину полосы шершевания на заготовке, а при помощи высоты подъёма установочного стола толщину шершевания. Инструмент шершевания долговечен (см. рис. 1) и обеспечивает равномерную и аккуратную работу.

Рисунок 2 Регулируемые упоры и прижимной валик машины 87 R

2 Машина для формования союзок, модель МФС-2

Рисунок 3 Машина МФС-2

Машина предназначена для проведения технологической операции по формованию союзок детской, женской, мужской обуви различных видов с завышенными союзками, включая сапоги, полусапоги, туфли "сабо" различных фасонов и размеров из различных кожевенных материалов.

Приводы машины:

- формующего ножа — гидравлический;

- боковых пластин и прижима — пневматический.

Усилия при формовании и скорость перемещения формующего ножа имеют бесступенчатую систему регулирования.

Так как температура при предварительном формовании имеет важное значение, формующий нож и боковые пластины оснащены нагревательными элементами. Регулировка температуры производится электронным блоком со световой цифровой индикацией.

Рабочие органы машины имеют наиболее универсальную форму. В случаях предъявления особых требований к профилю союзки, рабочие органы могут быть изготовлены с учетом требований заказчика.

Таблица 2 Технические характеристики

| Давление в сети сжатого воздуха, МПа | 0,4...0,6 |
| --- | --- |
| Давление в гидросистеме, МПа | 5,8...6,0 |
| Расход сжатого воздуха, литр/цикл | 2,2 |
| Температура нагрева боковых пластин и ножа, °С | 30...100 |
| Напряжение питающей сети, В | 380 |
| Напряжение питающей сети нагревательных элементов, В | 380 |
| Установленная мощность, кВт | 3,5 |
| Габариты, мм |  |
| длина | 1200 |
| ширина | 1000 |
| высота | 1650 |
| Масса, кг | 325 |

3 Машина для формования союзок, модель МФС-3

Рисунок 4 Машина МФС-3

Машина предназначена для проведения технологической операции по формованию союзок детской, женской, мужской обуви различных видов с завышенными союзками, включая сапоги, полусапоги, туфли "сабо" различных фасонов и размеров из различных кожевенных материалов.

Машина может работать в двух режимах:

- с использованием верхних прижимов;

- без использования верхних прижимов.

Приводы машины — пневматические.

Усилия при формовании и скорость перемещения формующего ножа имеют бесступенчатую систему регулирования.

Так как температура при предварительном формовании имеет важное значение, формующий нож и боковые пластины оснащены нагревательными элементами.

Регулировка температуры производится электронным блоком со световой цифровой индикацией.

Рабочие органы машины имеют наиболее универсальную форму. В случаях предъявления особых требований к профилю формуемой союзки, рабочие органы могут быть изготовлены с учетом требований заказчика.

Таблица 3 Технические характеристики машины МФС-3

| Число рабочих позиций | 2 |
| --- | --- |
| Давление в сети сжатого воздуха, МПа | 0,4-0,6 |
| Расход сжатого воздуха, куб. м/час | 3 |
| Температура нагрева боковых пластин и ножа, С | 30...100 |
| Напряжение питающей сети, В | 220 |
| Установленная мощность, кВт | 4 |
| Габариты, мм: |  |
| длина | 925 |
| ширина | 880 |
| высота | 1770 |
| Масса, кг | 450 |

4 Машина для предварительного формования союзок, модель МФС-4

Рисунок 5 Машина МФС-4

Машина предназначена для проведения технологической операции по предварительному формованию союзок детской, женской, мужской обуви различных видов с завышенными союзками, включая сапоги, полусапоги, туфли «сабо» различных фасонов и размеров из различных кожевенных материалов.

Приводы машины:

- формующего ножа - гидравлический;

- боковых пластин и прижима - пневматический.

Усилия при формовании и скорость перемещения формующего ножа имеют бесступенчатую систему регулирования.

Так как температура при предварительном формовании играет важную роль, формующий нож и боковые пластины оснащены нагревательными элементами. Регулировка температуры производится электронным блоком со световой цифровой индикацией.

Рабочие органы машины имеют наиболее универсальную форму. В случаях предъявления особых требований к профилю формуемой союзки, рабочие органы могут быть изготовлены с учетом требований заказчика.

Таблица 4 Технические характеристики машины МФС-4

| Давление в сети сжатого воздуха, МПа | 0,4....0,6 |
| --- | --- |
| Давление в гидросистеме, МПа | 5,8....6,0 |
| Расход сжатого воздуха, литр/цикл | 2,2 |
| Температура нагрева боковых пластин и ножа, °С | 30....100 |
| Напряжение питающей сети, В | 380 |
| Напряжение питающей сети нагревательных элементов, В | 380 |
| Установленная мощность, кВт | 6,2 |
| Габариты, мм |  |
| длина | 1400 |
| ширина | 1300 |
| высота | 1650 |
| Масса, кг. | 430 |

5 Машина для предварительного формования пяточной части обуви, тип 1005/2

Рисунок 6 Машина типа 1005/2

Таблица 5 Технические данные машины типа 1005/2

| Температура нагрева пластин, °С | макс. 100 |
| --- | --- |
| Температура нагрева обжимок, °С | макс. 80 |
| Температура нагрева алюминиевых форм пятки, °С | мак. 120 |
| Продолжительность формования, с | 0-60 |
| Усилие формования, атм. | 3-6 |
| Производительность за 8 часов, пар | до 800 |
| Установочная площадь, мм | 900×500 |
| Вес | 275 |

Двухпозиционная машина типа 1005/2 предназначена для формования пяточной части в женской, мужской и детской обуви с размера 180 мм, а также в рабочей обуви. С целью более аккуратного формования пяточной части обуви машина снабжена более мощными электронагревателями, усиленной конструкцией клещей и удлиненной алюминиевой формой пятки. Кроме того, машина снабжена дополнительно нагретыми стальными пластинами для предварительного формования затяжной кромки, а также зеркалом для контроля затяжной кромки.

Предварительное формование, производимое на этой машине, служит для склеивания задника с подкладкой и формования пяточной части заготовки.

Предварительное формование затяжной кромки в пяточной части облегчает работу автомата для затяжки пяточной части обуви. Машина снабжена ограничителями хода обжимок. Усилие вытяжки клещами, ход клещей и усилие формования обжимок регулируется

В целях безопасной работы включение машины происходит только при нажатии на две кнопки.

6 Шкаф для увлажнения союзок, тип Ri 951

Рисунок 7

Таблица 6 Технические данные

| Длина | 1500 мм |
| --- | --- |
| Глубина | 700 мм |
| Высота | 2000 мм |
| Вес | пр. 160 кг |
| Эл. подключение | 2,5 кВт, 380 В, 50 Гц |

С 40 решётками для приёма союзок. Водяной бак из нержавеющей стали; с автоматической подачей воды с поплавковым клапаном; с нагревательным элементом мощностью 2,5 кВт со встроенным термостатом и предохранительным выключателем. Когда уровень воды падает под минимальную отметку, нагревательный элемент выключается.

С контрольной лампочкой для управления.

7 Машина для предварительного формования союзок тяжелой рабочей обуви, тип W 40-А SP, с прибором для увлажнения союзок, тип D 34 S

Рисунок 8

Таблица 7 Технологические параметры

| Длина: | 1100 мм |
| --- | --- |
| Глубина: | 750 мм |
| Высота: | 1800 мм |
| Вес: | 170 кг |
| Эл. подключение | 4,5 кВт, 380 В, 50 Гц |
| Производительность | 800 пар/8 ч. |

Машина поставляется в комплекте с рабочими органами для формования, регулированием нагревания рабочих органов, электрическим регулятором продолжительности процесса, регулированием давления формования и скорости процесса формования, автоматическим ограничением длины хода, а также приёмным столом с маркировкой для точного накладывания деталей.

Специальное исполнение для обработки тяжелой обуви снабжено удлиненными и расширенными органами для формования и усиленными и удлиненными цилиндрами для формования.

8 Термокамера для увлажнения заготовок из кожи,      модель ТК-3

Рисунок 9

Термокамера ТК-3 предназначена для разогрева и увлажнения заготовок союзок перед процессом формования.

Рабочая камера изготовлена из нержавеющих материалов. Привод исполнительных механизмов — механический, от нажатия на педаль стойки.

Система управления термокамеры выполняет следующие функции:

- автоматически поддерживает уровень воды в рабочей камере;

- автоматически отключает нагревательные элементы в случае падения уровня воды ниже минимально допустимого;

- автоматически   производит  регулировку   мощности нагревательных элементов в зависимости от температуры воды в рабочей камере, тем самым обеспечивая быстрый выход на рабочий режим и экономию воды и электроэнергии.

Таблица 8 Технические характеристики

| Напряжение питающей сети, В | 220 |
| --- | --- |
| Установочная мощность, кВт | 3,2 |
| Расход электроэнергии на единицу продукции, кВт | 0,035 |
| Габариты, мм: |  |
| длина | 540 |
| ширина | 650 |
| высота | 1260 |
| Масса, кг | 80 |

9 Пневматическая машина для вклеивания задников и формования пяточной части, двухпозиционная,                тип GU 18 FC, с прибором для активации задников и прибором для охлаждения алюминиевых форм

Рисунок 10

Таблица 9 Технические характеристики

| Ширина | 1 300 мм |
| --- | --- |
| Глубина | 1 000 мм |
| Высота | 1600 мм |
| Вес | 215 кг |
| Эл. подключение | 220 В, 50 Гц, 3 кВт |
| Пневм. подключение | 6 бар |
| Расход воздуха | 50 л/рабочий такт |
| Производительность | макс. 1000 пар/8 ч |

Машина типа GU 18 FC снабжена управлением временем и объединяет две рабочие операции.

После вкладывания термопластического задника или задника из материала "Лефа", заготовка навешивается в прибор для активации, и начинается процесс активации. Благодаря шести позициям этого прибора продолжительность активации составляет одну минуту.

После активации заготовка вводится в машину, устанавливается на упорной плите и вручную слегка притягивается к обслуживающему лицу.

Посредством педали закрываются колодки с эластичными подушками.

Таким образом заготовка прижимается к охлаждаемой пяточной части.

Одновременно происходит точное формование затяжной кромки.

Рисунок 11 Обувь типа Сан Криспино

Преимущества:

- предварительное формование пяточной части;

- точное вклеивание задника;

- подкладка без складок;

- точное формование ранта типа Сан Криспино.

Рисунок 12 Сандальная обувь

Преимущества:

- предварительное формование пяточной части;

- точное вклеивание задника;

- подкладка без складок;

- точное формование наружу кромки задника вместе с верхом обуви.

10 Машина для предварительного формования пяточной части обуви, тип 1005/2

Рисунок 13

Таблица 10 Технические данные

| Температура нагрева пластин | макс. 100 °С |
| --- | --- |
| Температура нагрева обжимок | макс. 80 °С |
| Температура нагрева алюминиевых форм пятки | макс. 120 °С |
| Продолжительность формования | 0 до 60 сек |
| Усилие формования | 3-6 атм. |
| Производительность за 8 часов | до 800 пар |
| Установочная площадь | 900×500 мм |
| Вес | 275 кг |

Двухпозиционная машина типа 1005/2 предназначена для формования пяточной части в женской, мужской и детской обуви с размера 180 мм, а также в рабочей обуви. С целью более аккуратного формования пяточной части обуви машина снабжена более мощными электронагревателями, усиленной конструкцией клещей и удлиненной алюминиевой формой пятки. Кроме того, машина снабжена дополнительно нагретыми стальными пластинами для предварительного формования затяжной кромки, а также зеркалом для контроля затяжной кромки.

Предварительное формование, производимое на этой машине, служит для склеивания задника с подкладкой и формования пяточной части заготовки.

Предварительное формование затяжной кромки в пяточной части облегчает работу автомата для затяжки пяточной части обуви. Машина снабжена ограничителями хода обжимок. Усилие вытяжки клещами, ход клещей и усилие формования обжимок регулируется

В целях безопасной работы включение машины происходит только при нажатии на две кнопки.

11 Аппарат для увлажнения и активации заготовок

Рисунок 14 Активатор DA-ST1                      Рисунок 15 Активатор DA-ST2       (однопозиционный)                                           (двухпозиционный)

Оба аппарата используются для работы с женской и мужской

обувью. Со специальной оснасткой оба аппарата применяются также при изготовлении рабочей обуви.

Включение осуществляется нажатием на щиток или, в случае использования специальной оснастки, через изолирующую штангу.

Рабочее давление - б бар, мощность присоединяемых установок -2,2 кВт, для двухпозиционной - 4,5 кВт, время нагрева до 150 С приблизительно б минут.

Контроль и регулирование температуры осуществляется посредством щупов РС-100, электронных регуляторов и полупроводниковых реле.

Подача воды регулируется отдельным таймером. По истечении необходимого времени пар с давлением воздуха воздействует на кожу так, чтобы заготовка после извлечения из аппарата не имела на поверхности явных следов влаги. Благодаря этой конструкции водяным паром могут обрабатываться многие виды кожи, которые до сих пор могли быть подвергнуты только сухой активации.

За счет новой конфигурации и изоляции нижней формы предотвращаются повреждения кожи и сокращается расход энергии. Заготовку можно активировать выше пучковой части. Это дает очень большое преимущество при затяжке над пучковой частью, так как клей, наносимый с помощью сопел, не попадает на холодную заготовку. За счет этого можно достичь лучшего разглаживания складок, а также более плоского низа обуви.

Благодаря конструкции верхней и нижней формы заготовка активируется в основном в области подноска и формования затяжной кромки, однако в области носочного прижима с меньшей интенсивностью.

Пар образуется непосредственно в поддоне, отдельного парового котла нет. За счет этого нет проблем по технике безопасности и уходу, короткое время нагревания и незначительный расход энергии.

Паром можно обрабатывать многие виды кожи, которые до сих пор можно было активировать только с помощью нагрева в области подноска.

12 Двухпозиционный аппарат для активации носочной части заготовок, тип 331 Е

Рисунок 16

Таблица 11 Техническая характеристика

| Габариты: |  |
| --- | --- |
| ширина | 550 мм |
| длина | 550 мм |
| высота | 1500 мм |
| Вес нетто | 52 кг |
| Подключение сжатого воздуха | 1/4" |
| Прибор для обогащения сжатого воздуха: |  |
| ёмкость резервуара | 35 см3 |
| мин. давление | 0,5 бар |
| нагревание | 1,2 кВт |

Аппарат предназначен для работы, по выбору, паром и сухим теплом или только теплом.

Во время процесса припрессовки округляется носочная часть заготовки, находящаяся между верхней и нижней частью нагретой пресс-формы. Кроме того, в нее впрыскивается регулируемое количество пара. Округление носочной части заготовок существенно облегчает приспособление к колодке во время затяжки.

Благодаря впрыскиванию пара лицевая сторона кожи становится эластичной, предотвращая этим потрескивание или разрыв кожи во время процесса обтяжки.

При употреблении термопластических подносков, в  одном рабочем процессе склеивается заготовка с подноском и подкладкой.

Аппарат может быть оснащен специальными формами для активации предохранительной обуви со стальным подноском.

- Аппарат для активации  носочной части                     заготовок 3331D

Рисунок 17

Аппарат предназначен для работы по выбору паром и сухим теплом или только теплом. Во время процесса припрессовки округляется носочная часть заготовки, находящаяся между верхней и нижней частью нагретой пресс-формы. Кроме того, впрыскивается в нее регулируемое количество пара.

Округление носочной части заготовок существенно облегчает при затяжке приспособление к колодке. Благодаря впрыскиванию пара становится гибкой лицевая сторона кожи, так что предотвращается садка и разрыв кожи во время процесса обтяжки. При употреблении термопластических подносков в одном рабочем процессе склеивается заготовка с подноском и подкладной.

Таблица 12 Техническая характеристика

| Габариты: |  |
| --- | --- |
| ширина | 450 мм |
| длина | 625 мм |
| высота | 560 мм |
| Вес нетто | 48 кг |
| Подключение сжатого воздуха: | R 1/4" |
| Прибор для ухода за аппаратом: |  |
| ёмкость бидона масла HL 25 DIN 24318 | 35 см3 |
| допустимое мин. давление | 0,5 бар |
| нагревание: | 1,2 кВт |

14 Гидравлическая машина для клеевой затяжки носочной, боковой и пучковой частей заготовок обуви,   тип 63 DHL

Рисунок 18

Машина типа 63 DHL, ДОМИНА IV предназначена для изготовления всех видов детской, дамской и мужской обуви, а также для обработки всех имеющихся на рынке заготовочных материалов. Машина отличается от прежних машин для клеевой затяжки носочной части заготовок некоторыми техническими особенностями, одной из которых является система обтяжки при помощи «плавающих клещей». Эта система обеспечивает точную затяжку по форме колодки для обуви с сильно приподнятым носком и соответственно образуемым углублением на союзке. Правильное определение производственного процесса обтяжки, т. е. движение несущей клещи плиты, вытяжка заготовок на необходимое место при помощи плавающих клещей и бесступенчатая подача колодок вверх гарантирует безупречную посадку заготовки на колодку.

Сила натяжения заготовки при обтяжке при помощи семи клещей управляется посредством легко доступных редукционных клапанов, причем параллельное управление боковых и пучковых клещей исключает одностороннюю нагрузку заготовок. Поворотная плита, несущая клещи, центр поворота которой находится на носочных клещах, дает возможность обтягивать заготовку без натяжения клещами.

Приспособление для автоматического нанесения термопластичного клея обеспечивает экономное нанесение клея на стельку во время процесса затяжки.

Технические особенности машины:

- Машина имеет электрогидравлическое управление.

- Насосный агрегат с клапаном для отключения давления и
фильтром тонкой очистки является отдельным узлом машины.

- Все движения рабочих процессов машины регулируются бесступенчато с помощью гидравлических клапанов.

- Скорость всех рабочих процессов можно регулировать.

- Электрический часовой механизм обеспечивает четкий производственный ритм.

- Свободное и обозримое расположение плавающих клещей
обеспечивает простой захват заготовки.

- Бесступенчато регулируемая вытяжка заготовки носочными
клещами, боковыми парами клещей, а также парами пучковых клещей позволяет работать со всеми заготовочными материалами.

- При изменении форм носочной части колодки, которые резко отличаются друг от друга можно быстро сменить 7 пар клешей.

- Сначала закрываются носочные клещи, а затем боковые и пучковые.

- При процессе обтяжки плита, несущая пары клещей движется
в вертикальном направлении только в области пучковых клещей, при этом центр поворота находится на носочных клещах.

- Дополнительная возможность корректировки движения любой пары клещей осуществляется с помощью легко доступных рычагов.

- Дополнительная возможность корректуры насадки заготовки на колодке достигается путем разгрузки опоры колодки и клещей после процесса обтяжки нажатием коленом на кнопку выключателя.

- Упор носочной части колодки, который автоматически получается во время движения вперед пластин, обеспечивает постоянно правильное положение колодок.

- Равномерное автоматическое нанесение термопластичного
клея до пучковой части обуви достигается с помощью обода с соплами, который приспосабливается к каждому следу колодки.

- Пятиточечный держатель носка охватывает носок колодки до пучка и держит заготовку в состоянии обтяжки до окончания движения вперед пластин.

- Скорость движения головки с пластинами замедляется
незадолго до начала движения пластин с помощью каскадного соединения, что гарантирует   непрерывную последовательность движений во время процесса затяжки, а препятствует также смятию тонких стелек пластинами.

- Поступательное движение головки с пластинами и боковое сведение обеих пластин регулируются независимо друг от друга.

- Предварительный нажим давящего на носок приспособления можно регулировать. Повторный нажим происходит после поступательного движения пластин, причем момент начала повторного нажима можно выбрать по необходимости.

- Боковая улавливающая чашка предусмотрена также для сапог.

- По желанию машину можно снабдить галогенной проекционной лампой; шкала, проектированная на колодку, обеспечивает одинаковую длину союзок.

15 Гидравлическая машина для клеевой затяжки носочной, боковой, и пучковой частей заготовок обуви,  тип 63 DHLG

Рисунок 19

Машина служит для клеевой затяжки всех видов обуви от носочной до геленочной частей, т.е. детской, женской и мужской обуви до самого большого размера.

Приспособление для затяжки геленочной части обеспечивает безупречную грань затяжной кромки, что имеет большое значение особенно при двухпроцессной затяжке.

Технические особенности этой машины:

- Несложные, эффектные рабочие органы для затяжки геленочной части.

- Автоматическая установка по размерам одной серии.

- Автоматическая перестановка для затяжки левой или правой полупары.

Остальная конструкция как стандартная машина типа 63 DHL

Таблица 13 Техническая характеристика:

| Производительность: | до 1500 пар/8 часов |
| --- | --- |
| Габариты: |  |
| ширина | 750 мм |
| длина | 1400 мм |
| высота | 1800 мм |
| Вес: |  |
| нетто | 1050 кг |
| брутто | 1150 кг |
| с морской упаковкой | 1250 кг |
| Мощность двигателя: | 3 |
| Нагревание: | 3,1 кВт /для гранулированного клея/ |
|  | 1 кВт /для пруткового клея/ |

16 Гидравлическая машина для обтяжки и клеевой затяжки носочной, боковой и пучковой частей заготовок обуви 630 LG

Рисунок 20

Машина типа 630 LG предназначена для изготовления всех видов детской, женской и мужской обуви.

Из-за гидравлической системы, позволяющей точной регулировки движений машины, можно затягивать заготовки женской обуви из тонкой кожи, а также заготовки мужской обуви из тяжёлой кожи.

Технические особенности этой машины:

- В исходном положении клещи находятся над пластинами и таким образом обеспечивается простой захват заготовок с небольшим припуском на затяжку. Кроме того, не требуется слишком сильная вытяжка заготовок клещами.

- Поступательное движение пластин регулируется автоматически для левых или правых колодок. Поэтому можно «прямо» (в одной линии) вкладывать в клещи левые или правые заготовки, внутренняя сторона которых затягивается безупречно.

- Обод для нанесения клея движется автоматически по левому или правому направлениям. Таким образом также в пучковой части обуви клей наносится экономично и на правильных местах.

- Рабочие органы для пучковой части регулируются автоматически по левым или правым заготовкам.

- Возможна поправка захвата заготовок при помощи легко доступных рычагов.

- Можно предварительно установить дополнительную длину движений клещей. Таким образом препятствуется неравномерная вытяжка клещами заготовок различной толщины материалов.

- Поворотная плита, несущая клещи, дает различные возможности обтяжки заготовок, как например:

  - продольное напряжение заготовок для обеспечения плотного облегания обуви и одновременной обтяжки носочной части обуви;

  - обтяжка пучковой части;

  - вытяжка отдельными клещами по определённой длине движения.

- Машина снабжена 7-ью парами быстросменяемых клещей.

- Масляный бак полностью закрыт. Таким образом обеспечивается большая надёжность в работе машины.

- Можно предусмотреть машину для нанесения гранулированного или пруткового полиамидного или полиэфирного клея.

Рисунок 21 Головка со специальными пластинами для затяжки                 пучковой части заготовок и поворотный обод для нанесения клея.               Клещи в исходном положении под пластинами.

Таблица 14 Техническая характеристика

| Габариты, мм: |  |
| --- | --- |
| ширина | 860 |
| длина | 1350 |
| высота | 1820 |
| Вес, кг: |  |
| нетто | 1050 |
| брутто | 1150 |
| с морской упаковкой | 1250 |
| Мощность двигателя | 3 кВт |
| Нагревание, кВт: |  |
| для гранулированного клея | 3,1 |
| для пруткового клея | 1,0 |

17 Гидравлическая машина для обтяжки и клеевой затяжки носочной, боковой и пучковой  частей заготовок обуви 630 LGF

Машины для обтяжки и клеевой затяжки носочной, боковой и пучковой частей заготовок обуви могут быть снабжены дополнительным приспособлением для затяжки сандальной обуви и обуви типа Сан Криспино.

Это разрешает затяжку обуви клеевого метода крепления, сандальной обуви и обуви типа Сан Криспино на одной машине для затяжки носочной части.

Переналадка от одного метода крепления на другой без затруднений может проводиться в течении 15 мин.

Для затяжки сандальной обуви стандартная опорная стойка для колодок заменяется опорной плитой, специально разработанной согласно фасону колодки.

Вместо пластин для затяжки применяется обжимка для затяжки, которая прижимает заготовку сандальной обуви к колодке и одновременно к выступающей стельке, и происходит склеивание. Для этого необходимо наносить пленку клея на заготовку и стельку.

При затяжке обуви типа Сан Криспино способ работы соответствует способу работы при затяжке обуви клеевого метода крепления, т.е. нанесение клея происходит автоматическим образом посредством обоймы для нанесения клея. Потом обувь затягивается посредством пластин.

Помимо обоймы и пластин применяется специально разработанная носочная обжимка, которая прижимает заготовку к колодке и к выступающей стельке.

Рисунок 22 Исполнение для сандальной обуви

18 Гидравлическая машина для обтяжки и клеевой затяжки носочной, боковой и пучковой частей заготовок обуви, с управлением с помощью микропроцессора,        тип 630   LGM

Рисунок 23

Машина типа 630 LGM в отличие от машины типа 630 LG снабжена управлением посредством микропроцессора.

С помощью микропроцессора можно быстро и просто переналадить все операции на машине на другие фасоны колодки. Для программирования микропроцессора следует регулировать машину с целью затяжки обуви определённого фасона. После того, как получается оптимальный результат затяжки, все данные автоматически закладываются в микропроцессор. Емкость памяти микропроцессора составляет 99 фасонов.

Каждый фасон колодки получает свой номер от 1 до 99 и таким образом микропроцессор может выдавать данные любого фасона только при нажиме кнопки для определённого номера фасона.

Процесс программирования очень прост и может быть проведён механиком. Не требуется специалиста по электронике.

В начале смены переналадка операций машины происходит только при нажиме кнопки для определённого номера фасона колодки.

Машина автоматически определяет размер затягиваемой обуви и может приспосабливать все данные в микропроцессоре к соответствующему размеру обуви.

Кроме того, в микропроцессор заложена определённая программа для усилия вытяжки клещами. При работе машина автоматически устанавливается на соответствующее для обрабатываемой модели обуви усилие вытяжки клещами.

Оператор, однако, имеет возможность изменить вручную отдельные операции на машине в случае необходимости.

Машина снабжена экраном, который показывает все заложенные в микропроцессор данные с целью их проверки.

Экран также показывает все элементы отдельных операций на машине, что значительно облегчает обнаружение неисправностей.

19 Электрогидравлическая машина для обтяжки и затяжки носочной, боковой и пучковой частей                    обуви 6300   FG

Рисунок 24

Универсальная производительная машина для затяжки обуви. Простое обслуживание и принцип работы. Удобная для обслуживания эргономическая конструкция. Техническое исполнение согласно предписаниям Европейского сообщества.

6300 FG представляет собой дальнейшую разработку нашей надежной серии 630. В конструкции использованы все положительные значения наших предшествующих моделей в сочетании с техническими новшествами.

6300 FG подходит для затяжки обуви всех видов и размеров с любым подъемом. Она может быть использована для затяжки женской, мужской, детской, тяжелой и спортивной обуви. Достигаются оптимальные результаты затяжки при высокой производительности.

Технические характеристики:

- гидравлическая/пневматическая машина;

- управление с хранимой в памяти программой (SPS) и блок (устройство) ввода для индикации ошибок в открытом тексте и простой ввод отдельных шагов программы;

- резервуар для масла полностью закрыт, тем самым обеспечивается высокая безопасность в эксплуатации;

- семь быстрозаменяющихся сменных клещей с точной регулировкой установлены на регулируемом по ширине столе с клещами, перестановка схемы клещей в четыре позиции;

- дополнительная вытяжка клещами предварительно регулируется как путь перемещения клещей и предотвращает одностороннюю вытяжку заготовок из материала различной толщины;

- в исходном положении клещи находятся над пластинами. Таким образом можно легко устанавливать и узкие заготовки;

- гидравлическая остановка пластин предотвращает смятие стельки при затягивании;

- управление рабочими органами для затяжки пучковой части заготовки осуществляется гидравлическим образом в зависимости от размера обуви;

- подвод клещей, рабочие органы для затяжки пучковой части и клеевая обойма с переключением  левая полупара/правая полупара;

- оснащена в соответствии со стандартом прутковым клеем, можно использовать также полиэфир или полиамид. Подача клея посредством электродвигателя.

Оборудование, поставляемое по отдельному заказу:

- приспособление для затяжки рантовой оЬуви, обуви типа «Сан Кристино» и сандальной обуви;

- приспособление для затяжки детской обуви с размера 18;

- резервуар подогрева для клеевой обоймы;

- зажимное устройство для колодок на пяточной опоре;

- проекционная лампа;

- другое факультативное оборудование позволяет затягивание с использованием стелек с предварительно нанесенным покрытием. Система может быть переналажена в течение пяти минут. На стельки уже нанесен специальный слой клея, который при затяжке активируется горячим воздухом с помощью клеевой обоймы. Обувь остается более упругой, чем при обычном режиме работы.

Таблица 15 Технические данные 6300 FG

| Производительность, до ...пар/час | 190 |
| --- | --- |
| Двигатель насоса, кВт | 3 |
| Общая потребляемая мощность, кВт | 4,5 |
| Пневматическое подключение, бар | 6 |
| Размеры, мм |  |
| длина | 1700 |
| ширина | 980 |
| высота | 2000 |
| Вес, кг |  |
| нетто | 1150 |
| брутто | 1250 |
| морская упаковка | 1350 |

20 Машины для клеевой затяжки пяточной и пяточно-геленочной частей заготовок обуви 64E, 64ET, 64EG и 64EGT

Рисунок 25

64 Е – машина для клеевой затяжки пяточной части заготовок.

64 ЕТ – машина для затяжки пяточной части клеем и/или тексами

64 EG – машина для клеевой затяжки пяточной части с приспособлением для клеевой затяжки геленочной части.

64 EGT – машина для затяжки пяточной части клеем и/или тексами с приспособлением для клеевой затяжки геленочной части.

Привод машин - гидравлический; управление - электронное.

Можно затягивать женскую, мужскую и детскую обувь (также мокасинную), в зависимости от моделей, в двух- или трехмашинной затяжной системе. Опорная стойка для колодок предусмотрена также для сапог.

Машины сконструированы по системе строительного ящика, то есть к основной машине типа 64 Е можно встроить соответствующие дополнительные приспособления, тан что создаются типы 64 ЕТ, 64 EG и 64 EGT.

Можно работать с гранулированным или прутковым клеем из полиамида или полиэфира.

Подготовка заготовки должна соответствовать клеевой затяжке, например поверхностное склеивание задников с заготовкой и подкладкой в пяточной части.

Можно обработать задники "лефа", смазанные по обеим сторонам термопластическим клеем, задники, которые предварительно размягчаются окунанием в жидкость, а также термопластические задники.

64 Е

Гидравлическая машина для клеевой затяжки пяточной части заготовок.

Предусмотрена для затяжки обуви в трехмашинной системе. Уже затянутая в носочной и пеленочной частях обувь затягивается при помощи этой машины в пяточной части клеем.

Производительность в зависимости от подготовки заготовки, фасона и материала до 1500 пар/8 часов.

Таблица 16 Техническая характеристика

| Габариты, мм: |  |
| --- | --- |
| ширина | 900 |
| длина | 1300 |
| высота | 1350 |
| Объём, м3 | 3 |
| Вес, кг: |  |
| брутто | 620 |
| нетто | 550 |
| с морской упаковкой | 700 |
| Мощность двигателя, кВт | 2 |
| Нагревание, кВт: |  |
| для гранулированного клея | 2,2 |
| для пруткового клея | 0,6 |

64 ЕТ

Гидравлическая машина для затяжки пяточной части заготовки клеем и/или тексами.

Предусмотрена для затяжки обуви в трехмашинной системе. Уже затянутая в носочной и геленочной частях обувь затягивается при помощи этой машины в пяточной части клеем и/или тексами. Кроме нанесения клея в пяточной части вбиваются 8 тексов для обеспечения безупречного соединения заготовки с задником и стелькой из материалов, не рекомендуемых только для клеевой затяжки.

Производительность до 2000 пар/8 часов.

Таблица 17 Техническая характеристика

| Габариты, мм: |  |
| --- | --- |
| ширина | 900 |
| длина | 1300 |
| высота | 1700 |
| Объём, м3 | 3 |
| Вес, кг: |  |
| брутто | 620 |
| нетто | 550 |
| с морской упаковкой | 700 |
| Мощность двигателя, кВт | 2 |
| Нагревание, кВт: |  |
| для гранулированного клея | 2,2 |
| для пруткового клея | 0,6 |

64 EG

Гидравлическая машина для клеевой затяжки пяточной части заготовок с приспособлением для клеевой затяжки геленочной части.

Машина предназначена для двухмашинной затяжки обуви, затянутой уже в носочной и пучковой части при помощи машины типа 63 DHLG.

Уже затянутая клеем в носочной и пучковой части обувь затягивается в одном рабочем процессе в геленочной и пяточной части.

При этом клей автоматически наносится в пяточной и геленочной части заготовки. Затяжка геленочной части осуществляется посредством четырех клавишей и обеспечивает хороший результат затяжки.

Производительность до 1200 пар/8 часов.

Таблица 18 Техническая характеристика

| Габариты, мм: |  |
| --- | --- |
| ширина | 900 |
| длина | 1300 |
| высота | 1500 |
| Объём, м3 | 3 |
| Вес, кг: |  |
| брутто | 620 |
| нетто | 550 |
| с морской упаковкой | 700 |
| Мощность двигателя, кВт | 2 |
| Нагревание, кВт: |  |
| для гранулированного клея | 2,9 |
| для пруткового клея | 0,9 |

64 EGT

Гидравлическая машина для затяжки пяточной части заготовок клеем и/или тексами с приспособлением для клеевой затяжки геленочной части.

Назначение этой машины аналогично машине типа 64 EG, однако в пяточной части вбиваются дополнительно 8 тексов.

Производительность до 1200 пар/8 часов.

Таблица 19 Техническая характеристика

| Габариты, мм: |  |
| --- | --- |
| ширина | 900 |
| длина | 1300 |
| высота | 1700 |
| Объём, м3 | 3 |
| Вес, кг: |  |
| брутто | 620 |
| нетто | 550 |
| с морской упаковкой | 700 |
| Мощность двигателя, кВт | 2 |
| Нагревание, кВт: |  |
| для гранулированного клея | 2,2 |
| для пруткового клея | 0,6 |

21 Машины для затяжки пяточной и пяточно-геленочной частей заготовок обуви

Рисунок 26

Новая, разработанная по последнему слову техники машина для затяжки пяточной части заготовок женской, мужской и детской обуви (легкой и тяжелой), предназначена для обработки всех имеющихся на рынке заготовочных и задниковых материалов.

Машина существенно отличается от предыдущих конструкции за счет наличия гидравлического привода и полностью автоматизированного производственного процесса.

Машина сконструирована по системе строительного ящика, то есть к основной машине типа 640 Т можно пристроить приспособление для клеевой затяжки геленочной части (машина типа 640 TG).

Можно работать с прутковым клеем из полиамида или полиэфира.

Технические особенности машины:

- Имеет электро-гидравлическое управление.

- Насосный агрегат является отдельным узлом в машине.

- Основные движения рабочих органов регулируются бесступенчато при помощи гидравлических клапанов.

- Рабочий ритм может контролироваться с помощью электрического часового механизма.

- В процессе формования затяжной кромки можно дополнительно установить время прессования с целью достижения четкой грани затяжной кромки.

- Конструкция тексового аппарата проста и обозрима.

- Подающее устройство тексов пригодно для всех стандартных тексов.

- У машины особенно тихий ход из-за гидравлической вбивки
тексов.

640 Т

Гидравлическая машина для тексовой затяжки пяточной части заготовок предусмотрена для трехпроцессной затяжки.

Уже затянутая в носочной и геленочной части обувь затягивается при помощи этой машины в пяточной части тексами (от 15 до 23).

640 TG

Гидравлическая машина для тексовой затяжки пяточной части заготовок с автоматическим приспособлением для клеевой затяжки геленочной части.

Машина предназначена для затяжки обуви, затянутой уже в носочной и пучковой части при помощи машины типа 63 DHLG.

В одном рабочем процессе затягивается обувь в геленочной и пяточной части. Затяжка производится в пяточной части тексами (от 15 до 21 текса в зависимости от размера обуви), а в геленочной части термопластическим клеем.

Затяжка геленочной части осуществляется посредством четырех пальцев и обеспечивает хороший результат затяжки.

2 пары клещей совершают вытяжку заготовок при переходе от пяточной до геленочной частей обуви.

640 TGT

Гидравлическая машина для тексовой затяжки пяточной части заготовок с автоматическим приспособлением для клеевой и тексовой затяжки геленочной части заготовок (на каждой стороне вбиваются 4 текса). Конструкция и принцип работы этой машины соответствуют машине типа 640 TG. Однако можно вбивать после клеевой затяжки геленочной части ещё до восьми тексов через отверстия в пальцах (пластинах) для затяжки геленочной части. Дополнительная вбивка тексов особенно рекомендуется при затяжке женской обуви на высоком каблуке.

Таблица 20Техническая характеристика

| Параметры | 640 Т | 640 TG | 640 TGT |
| --- | --- | --- | --- |
| Производительность, до ... пар/8 ч. | 3500 | 2000 | 1500 |
| Длина тексов, мм: |  |  |  |
| пяточная часть | 7-11 | 7-11 | 7-11 |
| геленочная часть |  |  | 5-8 |
| Габариты, мм: |  |  |  |
| ширина | 800 | 800 | 800 |
| длина | 1200 | 1200 | 1200 |
| высота | 2000 | 2000 | 2000 |
| Мощность двигателя, кВт | 3 | 3 | 3 |
| Нагревание, кВт: | 0,25 | 0,6 | 0,6 |
| Вес, кг: |  |  |  |
| нетто | 1200 | 1200 | 1300 |
| брутто | 1270 | 1320 | 1370 |
| с морской упаковкой | 1350 | 1400 | 1450 |

22 Электрогидравлические машины для затяжки пяточной и геленочной частей заготовок, тип 640 Т, 640 ТС, 640 ТСТ, 640 ТТ, 640 С, 640 СС

Рисунок 27

Машина для затяжки пяточной и геленочной частей.

Эта электрогидравлическая машина, разработанная по последнему слову техники - оптимальное решение для производства тяжелой или легкой женской, мужской и детской обуви, а также для применения всех предлагаемых на рынке материалов для верха обуви и задников.

Тип 640 служит основой, на которой по принципу агрегатирования развиваются различные исполнения для тексовой или клеевой затяжки.

Для обработки обуви типа Сан Криспино применяется специально разработанная пяточная обжимка.

Техническая характеристика машин для тексовой затяжки пяточной части, типы 640 Т, 640 ТС, 640 ТСТ, 640 ТТ :

- Основная машина может быть поставлена для прямой вбивки тексов или вбивки тексов наискось

- В пяточной части затяжная кромка крепится тексами (в зависимости от размера обуви 15-23 шт.)

- В специальном исполнении можно работать с двумя видами тексов различной длиной для пяточной части и геленочной части

- Конструкция тексового аппарата несложна и обозрима

- Система подачи тексов годится для всех предлагаемых на рынке стандартных тексов

- Вбивка тексов происходит гидравлическим образом

- Движения рабочего процесса бесступенчато регулируются посредством гидравлических клапанов

- По окончании рабочего движения пластин можно включать дополнительный процесс прессования, чтобы достигнуть точно выработанной кромки

- Можно проводить рабочее движение пластин по выбору один или два раза.

- Перестановка  посредством двигателя  пластин   и   тексовой головки  по   полноте   обуви.

Техническая характеристика машин для клеевой затяжки пяточной части, типы 640 С и 640 СС :

- На этой машине происходит только клеевая затяжка обуви

- Движения рабочего процесса бесступенчато регулируются посредством гидравлических клапанов

- Несложное обслуживание, быстрая перестановка, высокая производительность

Таблица 21 Техническая характеристика

| Технические данные | 640 Т | 640 ТС | 640 ТСТ | 640 ТТ | 640 С | 640 СС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Производительность до пар/8 ч. | 3500 | 2000 | 1500 | 2000 | 1800 | 1500 |
| Длина тексов, мм | 7-11 | 7-11 | 7-11 5-8 | 7-11 5-8 | - | - |
| Мощность двигателя насоса, кВт | 3 | 3 | '3 | 3 | 3 | 3 |
| Эл. подключение кВт | 3,25 | 3,6 | 3,6 | 3,25 | 3,5 | 4 |
| Размеры, мм: |  |  |  |  |  |  |
| длина | 1200 | 1200 | 1500 | 1200 | 1200 | 1200 |
| ширина | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| высота | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 1600 | 1600 |
| Вес, кг |  |  |  |  |  |  |
| нетто | 1200 | 1250 | 1300 | 1250 | 700 | 750 |
| брутто | 1270 | 1320 | 1370 | 1320 | 780 | 830 |
| в морской упаковке | 1350 | 1400 | 1450 | 1400 | 850 | 900 |

640 Т

Электрогидравлическая машина для тексовой затяжки пяточной части.

Годится для применения в системе трехпроцессной затяжки обуви.

Обувь, уже затянутая в носочной и боковой частях, на этой машине затягивается в пяточной части тексами (15 - 23 шт.)

640 ТТ

Электрогидравлическая машина для тексовой затяжки пяточной и геленочной частей.

Годится для применения в системе двухпроцессной затяжки обуви.

Основная машина соответствует машине типа 640 Т. Вбивка тексов в геленочную часть происходит автоматическим образом. Количество тексов и расстояние между тексами устанавливаются. Обувь, уже затянутая в носочной части клеем, на этой машине затягивается в одной операции в пяточной и геленочной частях. Затяжная кромка крепится в пяточной и геленочной частях тексами.

Этот способ особенно выгодный при обработке женской обуви на высоком каблуке.

640 ТС

Электрогидравлическая машина для тексовой затяжки пяточной части.

Годится для применения в системе двухпроцессной затяжки обуви.

С приспособлением для нанесения клея на геленочную часть и затяжки геленочной части. Обувь, уже затянутая в носочной части клеевым методом, на этой машине затягивается в одной операции в пяточной и геленочной частях. Затяжная кромка крепится в пяточной части тексами, а в геленочной части клеем. Четыре пары геленочных пальца обеспечивают оптимальную затяжку геленочной части заготовки. В переходе от пяточной к геленочной части две пары клещей служат для вытяжки заготовки. Быстрая перестановка по полноте и высоте подъёма колодки над опорной поверхностью.

640 ТСТ

Электрогидравлическая машина для тексовой затяжки пяточной части.

Годится для применения в системе двухпроцессной затяжки обуви.

С приспособлением для нанесения клея на геленочную  часть и затяжки геленочной части, с автоматическим приспособлением для дополнительной вбивки тексов в геленочную часть. По конструкции и способу работы эта машина соответствует машине типа 640 ТС. Однако в геленочной части можно дополнительно проводить автоматическая тексовая затяжка. Количество тексов и расстояние между тексами устанавливается.

640 С

Электрогидравлическая машина для клеевой затяжки пяточной части.

Годится для применения в системе трехпроцессной затяжки обуви.

Обувь, уже затянутая в носочной и боковой частях, на этой машине затягивается в пяточной части клеем. В течение автоматического рабочего процесса пяточная обжимка охватывает пяточную часть обуви. После этого происходит нанесение клея посредством головки для разбрызгивания клея, а потом затяжка пяточной части посредством пластин, состоящих из двух частей.

640 СС

Электрогидравлическая машина для клеевой затяжки пяточной и геленочной частей.

Годится для применения в системе двухпроцессной затяжки обуви.

Обувь, уже затянутая в носочной части клеевым методом, на этой машине затягивается в одной операции в пяточной и геленочной частях клеем. Основная машина соответствует машине типа 640 С. Четыре геленочных пальца обеспечивают оптимальную затяжку геленочной части заготовки. В переходе от пяточной к геленочной части две пары клещей служат для вытяжки заготовки.

23 Электрогидравлическая машина для клеевой затяжки геленочной и пяточной частей заготовок обуви 6400 С

Рисунок 28

Универсальная производительная машина для затяжки обуви. Простое обслуживание и принцип работы. Удобная для обслуживания и эргономическая конструкция. Техническое исполнение в соответствии с предписаниями европейского сообщества.

Машина типа 6400 С представляет собой недорогую новинку для серийного и крупносерийного производства женской, мужской и детской обуви. Многочисленные положительные знания приобретенные в течение изготовления наших высокотехнологичных машин и конструктивные элементы этих машин были использованы для новой машины. В результате чего была разработана надежная машина с простым обслуживанием.

Техническая характеристика:

- Электрогидравлическая машина

- Управление с хранимой в памяти программой (SPS), простой ввод данных и обслуживание

- Рабочее место выполнено с соблюдением эргономики

- Резервуар для масла закрыт, тем самым обеспечивается высокая безопасность в эксплуатации

- Затяжная кромка в пяточной и геленочной частях закрепляется посредством термопластичного клея

- Оснащена для использования пруткового клея, полиэфирного или полиамидного

- Подача клея посредством электродвигателя

- Подача клея в геленочной части осуществляется посредством сопел, а
заготовка фиксируется тремя парами затяжных пальцев с возможным регулированием давления

- Автоматическое ощупывание   колодки для выравнивания высот раз
личных колодок

- Втягивание опорной стойки для колодки контролируется стветовым барьером

- В переходной части между пяточной и геленочной частями установлено двое клещей

Таблица 22 Технические данные

| Производительность, до … пар/час | 160 |
| --- | --- |
| Двигатель насоса, кВт | 2,2 |
| Общая потребляемая мощность, кВт | 4 |
| Размеры, мм: длина × ширина × высота | 1450×1200×1900 |
| Вес, кг: |  |
| нетто | 670 |
| брутто | 750 |
| морская упаковка, без масла | 830 |

24 Универсальная производительная машина для затяжки геленочной и пяточной частей обуви 6400 СС

Рисунок 29

Простое обслуживание и принцип работы. Удобная для обслуживания эргономическая конструкция. Техническое исполнение в соответствии с предписаниями Европейского сообщества. Применяется в двухпозиционной затяжной системе.

6400 СС является дальнейшей разработкой нашего проверенного конструктивного ряда 640. Конструкция этой машины включает все положительные достижения предшествующих моделей в сочетании с техническими новшествами.

Машина 6400 СС предназначена для производства женской, мужской и детской обуви, а также тяжелой и спортивной обуви. На этой машине можно осуществлять клеевую затяжку обуви за одну операцию. Затяжная кромка фиксируется в пяточной и геленочнои частях посредством расплавленного термопластического клея. Клей наносится посредством сопел.

Технические характеристики:

- гидравлическая машина;

- резервуар для масла закрыт, тем самым обеспечивается высокая безопасность в эксплуатации;

- управление с хранимой в памяти программой (SPS), с блоком (устройством) ввода с индикацией ошибок на дисплее и простой ввод отдельных программ;

- затяжная кромка в пяточной и геленочной частях обуви закрепляется посредством термопластического клея. Нанесение клея осуществляется посредством сопел пяточной части;

- оба сопла для нанесения клея перемещаются по высоте независимо друг от друга. Таким образом обеспечивается точное нанесение клея на неровные стельки или внутреннюю и наружную геленочную части;

- машина оснащена для использования пруткового клея. Можно использовать полиэфир или полиамид. Подача клея - посредством электродвигателя;

- устройство затяжки геленочной части функционирует с 4 парами затяжных пальцев с возможностью регулирования давления;

- в переходной части между пяточной и геленочной частями двое клещей выполняют усиленную вытяжку носочной части обуви;

- втягивание опорной стойки для колодки контролируется световым барьером;

- автоматическое ощупывание колодки для выравнивания высот различных колодок;

- переустановка пяточной обжимки посредством электродвигателя.

Оборудование, поставляемое по отдельному заказу:

- Устройство для затяжки детской обуви с размера 18.

- Устройство затяжки пятью парами пальцев.

- Модем SPS.

Таблица 23 Технические данные 6400 СС

| Производительность, до … пар/час | 200 |
| --- | --- |
| Двигатель насоса, кВт | 3 |
| Общая потребляемая мощность, кВт | 4 |
| Пневматическое подключение, бар | 6 |
| Размеры, мм: длина × ширина × высота | 1750×1300×2000 |
| Вес, кг: |  |
| нетто | 1250 |
| брутто | 1320 |
| морская упаковка | 1400 |

25 Электрогидравлическая машина для тексовой затяжки пяточной части и клеевой затяжки геленочной части заготовок 6400  ТС

Рисунок 30

Универсальная производительная машина для затяжки обуви. Простое обслуживание и принцип работы. Удобная для обслуживания эргономическая конструкция. Техническое исполнение согласно предписаниям Европейского сообщества.

6400 ТС представляет собой дальнейшую разработку нашей надежной серии 640. В конструкции использованы все положительные качества, приобретенные в процессе изготовления предшествующих моделей, в сочетании с техническими новшествами.

Машина 6400 ТС более всего подходит для изготовления женской, мужской, детской, а также тяжелой и спортивной обуви. С помощью этой машины можно осуществлять затяжку обуви в пяточной и геленочной частях за одну операцию. Затяжная кромка закрепляется в пяточной части тексами, а в геленочной части - с помощью клея.

Технические характеристики:

- гидравлическая/пневматическая машина;

- управление с хранимой в памяти программой (SPS) и блок (устройство) ввода для индикации ошибок в открытом тексте и простой ввод отдельных шагов программы;

- резервуар для масла полностью закрыт, тем самым обеспечивается высокая безопасность в эксплуатации;

- устройство для затяжки геленочной части работает с четырьмя парами затяжных пальцев с возможным регулированием давления;

- машина для затяжки в геленочной части оснащена прутковым клеем, можно использовать полиэфир или полиамид. Подача клея – посредством электродвигателя;

- затяжная кромка закрепляется в пяточной части тексами, в зависимости от размера обуви, 15 - 23 шт.;

- для подачи тексов используются все стандартные тексы, имеющиеся в продаже на рынке (круглые и квадратные);

- вытяжка заготовки в переходе от пяточной к геленочной части осуществляется посредством двух пар клещей;

- регулировка ширины пластин посредством электродвигателя;

- автоматическое ощупывание колодок для выравнивания высот различных колодок;

- втягивание опорной стойки для колодок контролируется световым барьером;

- перестановка пяточной обжимки посредством электродвигателя.

Оборудование, поставляемое по отдельному заказу:

- приспособление для затяжки детской обуви с размера 18;

- приспособление для затяжки с пятью пальцами;

- расширенная головка с пластинами размера 48;

- машина сконструирована таким образом, что может осуществить вытяжку и клеевую затяжку рантовой обуви.

Посредством переключения программы и небольшой переналадки машина используется вновь для изготовления.

Таблица 24 Технические данные 6400 ТС

| Производительность, до … пар/час | 220 |
| --- | --- |
| Длина тексов, мм | 7 - 11 |
| Двигатель насоса, кВт | 3 |
| Общая потребляемая мощность, кВт | 4 |
| Пневматическое подключение, бар | 6 |
| Размеры, мм: длина × ширина × высота | 1750×1300×2000 |
| Вес, кг: |  |
| нетто | 1300 |
| брутто | 1370 |
| морская упаковка | 1450 |

26 Универсальная производительная машина для затяжки пяточной и геленочной частей обуви 6400 ТСС

Рисунок 31

Простое обслуживание и принцип работы. Удобная для обслуживания эргономическая конструкция. Техническое исполнение в соответствии с предписаниями Европейского сообщества.

Новая разработка машины 6400 ТСС является следующим шагом в направлении «Возможности универсального применения». Машина 6400 ТСС предназначена для производства женской, мужской и детской обуви, а также тяжелой и спортивной обуви.

Машина, сконструированная на базе нашего проверенного конструктивного ряда 6400, позволяет использовать ее для следующих технологических операций:

- забивка тексов в пяточную часть и нанесение клея на геленочную часть обуви;

- нанесение клея на пяточную и геленочную части обуви;

- нанесение клея только на пяточную часть обуви;

- нанесение клея только на геленочную часть обуви;

- только забивка тексов в пяточную часть обуви;

- нанесение клея на пяточную и геленочную части с забивкой тексов в пяточную часть обуви.

Технические характеристики:

- гидравлическая/пневматическая машина;

- управление с хранимой в памяти программой (SPS), с блоком (устройством) ввода с индикацией ошибок на дисплее и простой ввод отдельных программ;

- резервуар для масла закрыт, тем самым обеспечивается высокая безопасность в эксплуатации;

- устройство затяжки геленочной части функционирует с 4 парами затяжных пальцев с возможностью регулирования давления;

- машина оснащена для использования клея в геленочной части обуви, можно использовать полиэфир или полиамид. Подача клея - посредством электродвигателя;

- затяжная кромка в пяточной части обуви закрепляется тексами и на выбор посредством клея, в зависимости от размера обуви, 15-23 шт.;

- для подачи тексов используются все имеющиеся в продаже на рынке стандартные тексы (круглые или квадратные);

- в переходной части между пяточной и геленочной частями двое клещей выполняют усиленную вытяжку носочной части обуви;

- переустановка ширины клещей с помощью электродвигателя;

- автоматическое ощупывание колодки для выравнивания высот различных колодок;

- втягивание опорной стойки для колодки контролируется световым барьером;

- переустановка пяточной обжимки посредством электродвигателя.

Оборудование, поставляемое по отдельному заказу:

- Устройство для затяжки детской обуви с размера 18.

- Устройство затяжки пятью парами пальцев.

- Расширенная головка с пластинами с размера 48.

Таблица 25 Технические данные 6400 ТСС

| Производительность, до … пар/час | 220 |
| --- | --- |
| Длина тексов, мм | 7 -11 |
| Двигатель насоса, кВт | 3 |
| Общая потребляемая мощность, кВт | 4 |
| Пневматическое подключение, бар | 6 |
| Размеры, мм: длина × ширина × высота | 1750×1300×2000 |
| Вес, кг: |  |
| нетто | 1300 |
| брутто | 1370 |
| морская упаковка | 1450 |

27 Машина разметочная модель МР-1

Рисунок 32

Машина предназначена для разметки (нанесения линии) на верхней части обуви, находящейся на колодке, при имитации её положения относительно подошвы в прижатом состоянии.

Указанная операция разметки (нанесения линии) необходима для последующей операции ворсования и проклеивания бокового края.

Машина пневматическая с управлением циклом от ножной пневмопедали.

Таблица 26 Технические характеристики

| Тип | МР-1 |
| --- | --- |
| Габаритные размеры, мм |  |
| длина | 840 |
| ширина | 500 |
| высота | 1050 |
| Давление в пневмосети | 0,5 МПа (5 кг/кв. см) |

28 Аппарат для активации затяжной кромки, тип 10057

Рисунок 33

Таблица 27 Технические характеристики

| Габаритные размеры, мм |  |
| --- | --- |
| ширина | 720 |
| глубина | 500 |
| высота | 1250 |
| Вес, кг | 40 |
| Эл. подключение: | 2,0 кВт, 220 В, 50 Гц |
| Нагревание регулируется |  |

Аппарат служит для нагревания заготовки в пяточной части. Благодаря нагреванию задники становятся мягче, и достигается лучше формованная затяжная кромка.

29 Машина для прибивки каблуков гвоздями изнутри по последовательности, тип  123 LНЕ, с электронным управлением

Рисунок 34

Таблица 28 Технические данные

| Габаритные размеры, мм |  |
| --- | --- |
| ширина | 1100 |
| глубина | 1040 |
| высота | 1561 |
| Вес, кг | 620 |
| Эл. подключение: | 4,0 кВт, 220 В, 50 Гц |

На данной машине производится прибивка каблуков изнутри на мужской, женской и детской обуви.

Она является единственной гидравлической машиной на рынке, которая может забить последовательно до 7 гвоздей и один шуруп. Из-за гидравлической системы возможно забивание всех гвоздей и шурупа одним ударом.

Возможно применение гвоздей со стержнем длиной от 12 - 30 мм и диаметром от 1,8 - 2,1 мм.

Подающие гвозди каналы можно регулировать в зависимости от диаметра гвоздей. Гвозди и шуруп подаются автоматически. Забивание гвоздей и шурупа может происходить по последовательности, выбираемой и устанавливаемой заранее. Существует возможность забивания шурупа и каждого гвоздя отдельно или по парам или несколько гвоздей одновременно.

После насадки обуви на штуцер, она фиксируется легким давлением.

После этого в целях безопасной работы включение рабочего процесса происходит только при нажиме на две кнопки обеими руками.

Затем рабочий процесс происходит полностью автоматически.

30 Машина для взъерошивания затяжной кромки между доппельным швом и краем подошвы обуви типа Сан Криспино, тип GU 26 KR

Рисунок 35

Машина типа GU 2 6 KR служит для дополнительного взъерошивания затяжной кромки обуви типа Сан Криспино после пристрачивания подошв. Машина снабжена регулируемой направляющей.

Ширина взъерошивания определяется шириной рабочего органа для взъерошивания.

Таблица 29 Технические данные

| Габаритные размеры, мм |  |
| --- | --- |
| ширина | 400 |
| глубина | 600 |
| высота | 1400 |
| Вес, кг | 60 |
| Эл. подключение: | 0,37 кВт, 380 В, 50 Гц |
| Производительность | 800-1000 пар/8 ч. |

31 Машина для прижима затяжной кромки в геленочной и пяточной частях, а также для обрезки по окружности затяжной кромки, тип GU 23 F

Рисунок 36

Таблица 30 Технические данные

| Габаритные размеры, мм |  |
| --- | --- |
| ширина | 550 |
| глубина | 550 |
| высота | 1250 |
| Вес, кг | 80 |
| Эл. подключение: | 0,55 кВт, 380 В, 50 Гц |
| Производительность | максимум 1200 пар/8 ч. |

Преимущество:

- 2 операции в одном рабочем процессе.

Машина типа GU 23 F служит для прижима сандальной обуви к колодке посредством заправочного молотка и склеивания ее с промежуточной стелькой. Обрезка затяжной кромки происходит одновременно с заправкой и склеиванием.

Ширина боковинки устанавливается посредством распорных шайб.

Рисунок 37 Рабочий орган для заправки и обрезки

32 Установки для распыления краски, тип 181 и 182

Рисунок 38

Рисунок 39 Тип 182

Рисунок 40 Тип 182

Обе установки имеют следующие конструктивные признаки:

- задняя и боковые стенки омываются непрерывным водяным потоком, который отводит краску из рабочей зоны;

- циркуляция и фильтрация воды обеспечиваются водяным насосом и фильтром;

- циркуляция воздуха и очистка обеспечиваются вентилятором и керамическими фильтрами;

- в установке воздух частично рециркулируется с целью подачи его в рабочую зону для создания воздушной завесы для исключения попадания паров растворителя на оператора;

- электрооборудование - взрывозащищенное;

- обслуживание этих установок – простое;

- они требуют небольшого ухода и экономичны в эксплуатации. Отличие установок в следующем:

- тип 181   снабжен поворотным устройством для крепления подошв или подобных обрабатываемых деталей,

- тип 182 имеет поворотный стол для установа обрабатываемых изделий.

Таблица 31 Техническая характеристика

| Габаритные размеры, мм |  |
| --- | --- |
| ширина | 2500 |
| глубина | 980 |
| высота | 1500 |
| Вес, кг: |  |
| типа 181 | 450 |
| типа 182 | 420 |
| Количество отсасываемого воздуха: | 4000 м3/ч. |
| Диаметр штуцера сжатого воздуха: | 12 мм |
| Регулирование давления: | от 0 до 6 бар |
| Электропитание: | 220 В/380 В, трехфазное, 50 Гц |
| Потребляемая мощность: | 3,15 кВт |
| Емкость заправки воды, л: |  |
| типа 181 | 485 |
| типа 182 | 425 |

33 Машина для изготовления картонных коробок,          тип 4003

Рисунок 41

Обрацы нескольких вариантов выкроек, обрабатываемых машиной (см. рис. 42):

- Выкройка донышка с двойным загибом на коротких
сторонах с применением термопластического клея.

- Выкройка крышки с двойным загибом но коротких сторонах
с применением термопластического клея.

- Выкройка крышки с двойным загибом по всем сторонам с
применением термопластического клея.

- Выкройка донышка с двойным загибом по всем сторонам с
применением термопластического клея.

- Выкройка сборной крышки с двойным загибом по всем
сторонам без применения клея.

- Выкройка сборного донышка с двойным загибом по всем
сторонам без применения клея.

Рисунок 42

Примечание:

- на практике существуют и другие варианты картонных выкроек коробок, которые может обрабатывать машина (в этом случае изменяются только рабочие органы);

- двойной загиб выкройки крышек и донышек по длинной стороне производится предварительно на отдельной машине.

Машина работает в автоматическом режиме и служит как для изготовления коробок (крышек и донышек) с применением термопластического клея, так и без клея.

Машина имеет широкий диапазон применения в промышленности. Отличительной особенностью этой машины является: высокая производительность, простая и быстрая переналадка рабочих органов на различные типы и размеры коробок; в связи с применением простого механического привода значительно упрощается её обслуживание.

Машина позволяет одновременно обрабатывать в одном рабочем такте выкройки крышек и донышек коробок. С двух противоположных сторон машина имеет приёмные устройства для выкроек коробок, два отдельных узла для складывания коробок, два узла для нанесения термопластического клея (в случае применения термопластического клея) и выходные транспортёры для готовых изделий.

Машина снабжена только одним приводным устройством для поочерёдного выталкивания готового изделия на выходные транспортёры.

Из практики существуют несколько способов изготовления коробок, например, для упаковки обуви:

- сборка донышка и крышки коробок с применением термопластического клея;

- сборка донышка с применением термопластического клея, а крышки без клея («сборная крышка»);

- сборка донышка и крышки без применения клея.

Регулировка узлов для складывания донышек и крышек коробок происходит синхронно при помощи двух ручных маховичков резьбовых шпинделей.

Для каждого размера коробки употребляются деревянные пуансоны для крышки и донышка.

При обработке выкроек крышек и донышек с двойным загибом коротких сторон с этой целью на машине устанавливаются дополнительные рабочие органы.

При переналадке машины на другой размер коробки одного типа заменяются только деревянные пуансоны, а все остальные узлы, например, для складывания или сопла для подачи термопластического клея, только регулируются.

Принцип работы:

Вручную происходит загрузка выкроек донышек и крышек в приёмные устройства с противоположных сторон машины. При помощи вакуумных присосок выкройки подаются в узлы для складывания. В определённый момент подаётся команда соплам для разбрызгивания клея на выкройки. После процесса сборки готовые крышки и донышки поочерёдно выталкиваются на выходные транспортёры, после которых они штабелируются на плоских столах с обеих сторон.

В случае когда не требуется такая высокая производительность (как указано ниже в технических данных) машина может выпускаться в одностороннем варианте, т.е. с попеременной обработкой крышек или донышек.

Рисунок 43

Таблица 32 Технические данные

| Размер выкроек: | мин. 230×145 мм |
| --- | --- |
|  | макс. 640×510 мм |
| Размер готовой коробки: | мин. 180×95 мм |
|  | при минимальной высоте 25 мм |
| Размер готовой коробки: | макс. 320×230 мм |
|  | при максимальной высоте 120 мм |
| Размер готовой коробки: | макс. 390×320 мм |
|  | при минимальной высоте |
| Число рабочих тактов: | регулируется в диапазоне от 5 до 40 в минуту |
| Ориентировочная средняя практическая производительность: | пр. 9000 коробок за 8 часов (или только 9000 крышек или донышек при одностороннем варианте машины) |
| Мощность подключения к электрической сети: | 5 кВт, 220/380 В |
| Габариты машины: |  |
| ширина | 1140 мм |
| длина | 1580 мм (односторонний вариант) |
|  | 2480 мм (двухсторонний вариант) |
| высота | 1800 мм |
| Вес нетто: | пр. 1330 кг |
| Расход воздуха: | пр. 50 л./мин. при 4 бар |
| Диапазон регулировки узла для складывания: | от мин. размера коробки 180×95 мм |
|  | до макс. размера коробки 390×320 мм |